様式第25号(別表第7関係)

局所排気装置摘要書

| 別表第7の区分 |  |
| --- | --- |
| 対象作業工程名 |  |
| 局所排気を行うべき物質の名称 |  |
| 局所排気装置の配置図及び排気系統を示す線図 |  |
| フード | 番号 |  |  |  |  |  |
|  | 型式 | 囲い式 外付け式 (側方、下方、上方) レシーバー式 | 囲い式 外付け式 (側方、下方、上方) レシーバー式 | 囲い式 外付け式 (側方、下方、上方) レシーバー式 | 囲い式 外付け式 (側方、下方、上方) レシーバー式 | 囲い式 外付け式 (側方、下方、上方) レシーバー式 |
|  | 制御風速(m／s) |  |  |  |  |  |
|  | 排風量(m3／min) |  |  |  |  |  |
|  | フードの形状、寸法、発散源との位置関係を示す図面 |  |  |  |  |  |
| の設計値 局所排気装置 | 装置全体の圧力 損失(hPa)及び計算方法 |  |
|  | ファン前後の速度圧差(hPa) |  | ファン前後の静圧差(hPa) |  |
| 設置ファン等の仕様 | 排風機 | 最大静圧(hPa) |  | ファン型式 | ターボ ラジアル リミットロード エアホイル シロッコ 遠心軸流 斜流 アキシャル (ガイドベーン(有、無)) その他( ) |
|  |  | ファン静圧(hPa) |  |  |  |
|  |  | 排風量 (m3／min) |  |  |  |
|  |  | 回転数 (rpm) |  |  |  |
|  |  | 静圧効率(％) |  |  |  |
|  |  | 軸動力(kw) |  |  |  |
|  | ファンを駆動する電動機 | 型式 |  | 定格出力 (kw) |  | 相 | 電圧(V) | 定格周波数(Hz) | 回転数(rpm) |
| 空気清浄装置 | 定格処理風量(m3／min) |  | 圧力損失の大きさ(hPa) | (定格値) (設計値) |
|  | 除じん装置 | 前置き除じん装置の有無及び型式 | 有(型式 ) 無 |
|  |  | 主方式 |  | 粉じん取出方法 |  |
|  |  | 形状及び寸法 |  |  |  |
|  |  | 集じん容量 (g／h) |  | 粉じん落とし機構 | 有(自動式・手動式) 無 |
|  | 排ガス処理装置 | ガス中に液を分散させる方式 ガス・液ともに分散させる方式 液中にガスを分散させる方式 吸着方式 その他( ) | 吸収液又は吸着剤 | 水 水酸化ナトリウム 消石灰 アンモニア水 硫酸 活性炭 その他( ) | 処理後の措置 | 再生・回収 焼却 埋没 廃棄物処理業者への委託処理 その他 |

備考

1　「別表第7の区分」の欄には、当該局所排気装置に該当する別表第7の項の番号を記入すること。

2　別表第7の24の項の局所排気装置にあっては、「対象作業工程名」の欄に粉じん障害防止規則別表第2の号別区分を記入すること。

3　「フード」の欄には、各フードごとに番号を記入し、型式については該当するもの(外付け式のフードにあっては、吸引方向)に○を付するとともに、所要事項を記入すること。

4　「設置ファン等の仕様」の欄の排風機のうち、「最大静圧」以外は、ファンの動作点の数値を記入すること。「ファン型式」の欄は、該当するものに○を付すること。

5　別表第7の13の項の局所排気装置にあっては、「空気清浄装置」の欄は記入を要しないこと。また、同表の14の項又は24の項の局所排気装置にあっては、「空気清浄装置」の欄のうち除じん装置の欄のみ記入すること。

6　「空気清浄装置」の欄のうち「排ガス処理装置」、「吸収液又は吸着剤」及び「処理後の措置」の欄は、該当するものに○を付すること。

7　「空気清浄装置」の欄のうち排ガス処理装置については、その図面を添付すること。

8　この摘要書に記載しきれない事項は、別紙に記載して添付すること。